## Slide 1: 拓扑图的绘制

## Slide 2
  1.1 拓扑图绘制的重要性
  1.2 亿图软件介绍及绘制
  1.3 VISIO软件介绍及绘制
  1.4 亿图与VISIO软件对比

## Slide 3
  1.1 拓扑图绘制的重要性
拓扑图，又称拓扑结构图，是将计算机、打印机、网络设备以及其他设备构成的网络结构以图形呈现。它直观展示了网络中各节点和端口之间的连接，反映各实体间的结构关系。例如在一个企业网络中，拓扑图能清晰呈现服务器、交换机、员工电脑等设备的连接方式和相互关系。
1、拓扑图的定义

## Slide 4
  1.1 拓扑图绘制的重要性
在网络设计规划、部署配置、运维管理、应急灾难恢复及教育教学等领域至关重要，助于理解复杂网络概念、架构与协议。
2、拓扑图的作用

## Slide 5
  1.1 拓扑图绘制的重要性
在企业网络管理中，拓扑图用于网络规划与设计，方便管理人员了解网络布局，进行设备配置和故障排查。
在数据中心，拓扑图帮助运维人员掌握服务器集群、存储设备等的连接情况，保障数据中心稳定运行。
3、应用场景

## Slide 6
  1.1 拓扑图绘制的重要性
4、常见的拓扑结构
总线型拓扑结构图
星型拓扑结构图
环型拓扑结构图
树型拓扑结构图
网状型拓扑结构图
混合型拓扑结构图

## Slide 7
  1.2 亿图软件介绍及绘制
1、亿图图示软件介绍
功能概述
涵盖 210 余种办公绘图类型，流程图、思维导图、信息图、工业设计、图文混排等一软搞定，能创建甘特图用于项目管理。
拥有千万级绘图素材，网络拓扑图常用组件如服务器、防火墙、前置机等均可轻松获取；提供丰富高颜值网络拓扑图模板，
拖拽式操作，简单便捷。打开软件可选择 “新建> 新建空白画布” 或通过模板新建，傻瓜式操作即可绘图。
资源优势
操作特点

## Slide 8
  1.2 亿图软件介绍及绘制
2、亿图绘制拓扑图的步骤
打开亿图软件并从模板库选择网络拓扑图模板路径，或新建空白画布
从左侧形状库拖曳服务器、交换机、路由器等设备至绘图区
调整布局，运用样式功能统一字体、颜色、线条样式等
使用连接线工具连接设备，选择不同连接线类型及方法
为设备和连接线添加文字标签，说明添加方式与重要性
点击 “文件” 选择保存格式及导出操作演示

## Slide 9
  1.3 VISIO软件介绍及绘制
1、VISIO软件介绍
拥有数十种现成模板和数千种可自定义形状，能制作组织图表、平面布置图、鱼骨图、SWOT 分析图等多种图形，通过网络模板、形状和连接器工具简化系统设计，展示业务流程与数据可视化。
在 Microsoft Teams 内可创建、查看、编辑和协作处理 VISIO 图表；可将图表嵌入 Power BI 仪表板，导出到 Power Automate 自动执行业务工作流；能从 Excel 数据转换为 VISIO 图表；可在 Word 中记录流程图及元数据等。
界面布局合理，操作逻辑清晰，适合有一定绘图基础或熟悉 Microsoft 软件生态用户。

## Slide 10
  1.3 VISIO软件介绍及绘制
2、VISIO绘制拓扑图的步骤
打开VISIO软件，“文件”“新建”，在 “网络” 类别下选择 “基本网络图” 模板
根据需求调整页面大小、方向，确保绘图区域合适
为设备和连接线添加文字标签，说明添加方法与注意事项
从左侧形状库拖拽路由器、交换机、服务器等设备到绘图区
使用连接线工具连接设备，调整设备布局使其合理美观，利用样式功能设置字体、颜色、线条样式等
点击 “文件” 保存，可选择保存格式，演示导出与分享操作

## Slide 11
  1.4 亿图与VISIO软件对比
1、功能对比
亿图和VISIO都提供丰富的图形符号库，涵盖各种网络设备、连接符等，满足拓扑图绘制的基本需求；都支持图形的拖拽、编辑、连接等操作，操作方式类似，方便用户上手。
亿图图示内置模板和符号库更为丰富，数量是VISIO的2 - 3倍，图形效果更生动多彩；VISIO作为微软office系列画图软件，与微软其他办公软件兼容性更好，在一些专业领域的绘图功能更为强大。
相似功能
差异功能

## Slide 12
  1.4 亿图与VISIO软件对比
2、操作便捷性对比
界面设计更符合国人操作习惯，操作流程相对简单，新手容易上手；具有自动对齐功能，对于绘图小白很友好，能轻松绘制出专业的拓扑图。
采用微软一贯的office风格，经典简约，但操作相对复杂一些，对于不熟悉微软软件操作的用户可能需要一定学习成本。
亿图
VISIO

## Slide 13
  1.4 亿图与VISIO软件对比
3、兼容性与平台支持
亿图图示支持导入导出Visio格式，方便用户在两款软件之间切换使用；VISIO对自身格式的支持度更高，但在与其他软件格式交互时可能存在一定限制。
亿图图示支持Windows、Mac和Linux系统，还支持国产操作系统，并且有网页在线版，使用更灵活；VISIO仅支持在Windows电脑使用。
兼容性
平台支持

## Slide 14
  1.4 亿图与VISIO软件对比
4、价格对比
亿图图示采用免费使用+付费升级的模式，大约80%的基础功能可以免费使用，基础功能不影响作品正常导出为图片格式；付费升级Pro版本，价格相对较低，提供多种购买方式。
VISIO是一款付费使用软件，正版软件价格较高，用户可选择登陆账号订阅购买。
亿图
VISIO

## Slide 15
谢谢