## Slide 1: 网络设备管理
——VLAN配置

## Slide 2
目 录
01
VLAN概述
02
VLAN的作用
03
VLAN工作原理
04
VLAN配置步骤
05
配置实例演示

## Slide 3
1、VALN概述
1.1 定义
虚拟局域网（VLAN），从本质上来说，是一种通过将一个物理存在的局域网，在逻辑层面巧妙划分成多个广播域的先进技术。这种划分并非基于实际的物理线路或设备布局，而是依靠特定的网络配置和标识机制来实现。

## Slide 4
2、VALN的作用
2.1 提高网络安全性
（1）广播域隔离：在传统局域网中，一个物理网络就是一个广播域，网络中的设备会接收到大量不必要的广播信息。例如，当网络中有一台设备进行ARP地址解析广播时，该广播域内的所有设备都会收到此广播包。而通过划分 VLAN，将一个大的物理网络分割成多个小的逻辑广播域。不同 VLAN 之间的设备无法直接接收到对方的广播信息，这就极大地减少了广播信息的传播范围，降低了因广播风暴导致网络瘫痪的风险。

## Slide 5
2、VALN的作用
2.1 提高网络安全性
（2）访问控制增强：默认情况下，不同VLAN之间的设备不能直接通信。这为网络安全提供了天然的隔离屏障。例如，企业中的财务部门和研发部门处于不同的 VLAN，财务部门的敏感数据就不会轻易被研发部门的设备访问到。即使有恶意设备接入网络，由于其处于特定VLAN，在未经过特殊设置的情况下，也无法访问其他重要VLAN中的资源，从而有效保护了网络的安全性。

## Slide 6
2、VALN的作用
2.2 优化网络性能
（1）减少广播流量：每个 VLAN 都是一个独立的广播域，这意味着广播流量被限制在各自的 VLAN 内部。以一个拥有大量计算机的办公网络为例，如果没有划分 VLAN，网络中的广播流量可能会随着计算机数量的增加而急剧上升，占用大量的网络带宽。而通过划分 VLAN，每个 VLAN 内的广播流量仅在本 VLAN 内传播，大大减少了整个网络中的广播流量，使得网络带宽能够更有效地用于实际的数据传输。

## Slide 7
2、VALN的作用
2.2 优化网络性能
（2）提升带宽利用率：由于减少了广播流量对带宽的占用，网络中用于实际数据传输的带宽得到了释放。比如在一个多媒体教学网络中，视频、音频等数据传输需要较大的带宽。划分VLAN后，不同班级的教学网络处于不同 VLAN，每个班级的广播流量不会影响其他班级的教学数据传输，从而保证了每个班级都能获得足够的带宽，提升了整个网络的带宽利用率，提高了网络传输效率。

## Slide 8
2、VALN的作用
2.3 灵活的网络管理
（1）基于逻辑划分：VLAN 允许网络管理员根据部门、业务需求或其他逻辑标准对网络进行划分，而不受物理位置的限制。例如，一家跨国公司的不同部门可能分布在不同的楼层甚至不同的城市，但通过 VLAN 技术，可以将各个部门的计算机划分到各自对应的 VLAN 中。这样，无论员工的办公地点如何变化，只要将其计算机接入对应的 VLAN 端口，就可以自动加入所属部门的网络，方便了员工的办公和网络的管理。

## Slide 9
2、VALN的作用
2.3 灵活的网络管理
（2）方便网络调整：当企业的业务结构发生变化，需要对网络进行调整时，VLAN 的优势就更加明显。例如，企业新成立了一个项目组，需要为其构建独立的网络环境。如果是传统的物理网络，可能需要重新布线、配置新的网络设备等，过程繁琐且成本高昂。而使用 VLAN 技术，管理员只需在交换机上进行简单的配置，将相关端口划分到新的 VLAN 中，就可以快速为项目组构建出独立的网络，大大提高了网络管理的灵活性和效率。

## Slide 10
3、VALN工作原理
3.1 数据帧标示
802.1Q 标签的作用：在VLAN环境下，不同VLAN间的数据需要加以区分，802.1Q标签应运而生。它就像是给数据帧贴上了一个独特的“身份铭牌”。当数据帧从一个设备发送到网络中，进入支持VLAN的交换机端口时，如果该端口属于某个VLAN，交换机会在数据帧头部插入这个4字节的802.1Q标签。例如，在一个企业网络中，财务部门VLAN的数据帧和销售部门VLAN的数据帧在网络中传输时，通过802.1Q标签就能清晰地被区分开来。

## Slide 11
3、VALN工作原理
3.2 交换机转发机制
（1）基于VLAN ID的转发决策：交换机在接收到带有802.1Q 标签的数据帧后，会迅速读取数据帧中的VLAN ID。然后，它会查阅自己内部维护的VLAN转发表。这个转发表就像是一本详细的“地址簿”，记录了每个VLAN ID对应的端口信息。例如，交换机知道VLAN 10的数据帧应该从端口1、端口2转发出去，VLAN 20的数据帧应该从端口3、端口4转发出去。当交换机接收到一个属于VLAN 10的数据帧时，它就会依据转发表，将数据帧准确无误地从端口1和端口2转发出去，确保数据能够到达正确的目的地。

## Slide 12
3、VALN工作原理
3.2 交换机转发机制
（2）Access 端口转发规则：Access 端口通常用于连接终端设备，如计算机、打印机等。这些端口只属于一个特定的 VLAN。当数据帧从 Access 端口进入交换机时，交换机会给它打上所属 VLAN 的 802.1Q 标签。而当数据帧从交换机的 Access 端口发送出去时，交换机会去掉数据帧的 802.1Q 标签，因为终端设备一般不识别这种标签。比如，一台连接到 VLAN 10 的 Access 端口的计算机发送数据帧到交换机，交换机打上 VLAN 10 的标签后进行内部转发，当数据帧要返回给这台计算机时，交换机就会去掉标签，以便计算机能正常接收。

## Slide 13
3、VALN工作原理
3.2 交换机转发机制
（3）Trunk 端口转发规则：Trunk 端口主要用于连接交换机与交换机、交换机与路由器等网络设备，它能够承载多个 VLAN 的数据。当数据帧从 Trunk 端口进入交换机时，如果数据帧本身没有 802.1Q 标签，交换机会根据端口的默认 VLAN 给它打上标签；如果数据帧已经有标签，交换机会直接读取标签信息并进行转发。在转发数据帧时，Trunk 端口会保留数据帧的 802.1Q 标签，以便下一个设备能够识别数据帧所属的 VLAN。

## Slide 14
4、VALN配置步骤
4.1 创建VLAN
（1）进入全局配置模式：在交换机的命令行界面下，首先需要进入全局配置模式。这是进行一系列系统级配置的基础环境。通常，在用户模式下输入 “enable” 命令，进入特权模式，此时交换机提示符由 “>” 变为 “#”，表明已获得更高权限。接着输入 “configure terminal” 命令，成功进入全局配置模式，此时提示符变为 “(config)#”。例如，常见的思科交换机、华为交换机等都遵循类似的进入模式步骤。

## Slide 15
4、VALN配置步骤
4.1 创建VLAN
（2）使用创建 VLAN 命令：在全局配置模式下，使用 “vlan [vlan - id]”命令来创建 VLAN。这里的“[vlan - id]”是一个具体的数字，取值范围一般为1-4094。例如，若要创建 VLAN 10，就在“(config)# 提示符下输入 vlan 10”，然后按下回车键。此时，交换机内部就创建了一个编号为10的虚拟局域网，后续可以对其进行各种相关配置。在创建VLAN时，一些交换机还支持同时创建多个连续或不连续的VLAN，如思科交换机可以使用“vlan 10,20 - 25”这样的命令一次性创建VLAN 10以及VLAN 20到VLAN 25。

## Slide 16
4、VALN配置步骤
4.2 分配端口到VLAN
（1）进入端口配置模式：创建好 VLAN 后，需要将交换机的物理端口分配到相应的 VLAN 中。首先要确定要分配的端口，例如 FastEthernet 0/1 端口（不同交换机端口命名规则可能不同，像华为交换机可能是 Eth0/0/1 等）。在全局配置模式下，使用 “interface [interface - type] [interface - number]” 命令进入端口配置模式。若要配置 FastEthernet 0/1 端口，就输入 “interface FastEthernet 0/1”，此时提示符变为 “(config - if)#”。

## Slide 17
4、VALN配置步骤
4.2 分配端口到VLAN
（2）设置端口模式为 Access：在端口配置模式下，需要将端口模式设置为 Access 模式，因为 Access 端口用于连接终端设备，并且只属于一个 VLAN。使用 “switchport mode access” 命令来设置端口模式。输入该命令后，交换机端口就被设置为了 Access 模式，准备用于分配到特定 VLAN。

## Slide 18
4、VALN配置步骤
4.2 分配端口到VLAN
（3）将端口分配到指定 VLAN：设置好端口模式后，使用 “switchport access vlan [vlan - id]” 命令将端口分配到指定的 VLAN。例如，要将 FastEthernet 0/1 端口分配到之前创建的 VLAN 10 中，就在 “(config - if)#” 提示符下输入 “switchport access vlan 10”。这样，FastEthernet 0/1 端口就成为了 VLAN 10 的一部分，连接到该端口的终端设备将属于 VLAN 10，只能与同一 VLAN 内的其他设备直接通信。

## Slide 19
4、VALN配置步骤
4.3 设置trunk链路
（1）选择连接设备的端口：Trunk 链路用于连接交换机与交换机、交换机与路由器等网络设备，以实现多个 VLAN 数据的跨设备传输。首先要确定用于建立 Trunk 链路的端口，比如交换机之间连接的 GigabitEthernet 0/1 端口。在全局配置模式下，使用 “interface [interface - type] [interface - number]” 命令进入该端口的配置模式，即输入 “interface GigabitEthernet 0/1”，进入 “(config - if)#” 提示符状态。

## Slide 20
4、VALN配置步骤
4.3 设置trunk链路
（2）设置端口模式为 Trunk：在端口配置模式下，使用 “switchport mode trunk” 命令将端口模式设置为 Trunk 模式。执行该命令后，该端口就可以承载多个 VLAN 的数据。不同厂商交换机在设置 Trunk 模式时可能会有一些细微差别，比如华为交换机在设置 Trunk 模式后，还需要进一步指定允许通过的 VLAN 列表，而思科交换机默认允许所有 VLAN 通过。

## Slide 21
5、配置实例演示
5.1 拓扑图展示
（1）网络设备布局：展示的简单网络拓扑图中，核心设备是一台三层交换机，它处于网络的中心枢纽位置，连接着多个不同功能的子网。在三层交换机的一侧，通过若干个 FastEthernet 端口连接着多台计算机，这些计算机分别属于不同的部门，比如财务部的计算机连接到端口 F0/1 - F0/5，研发部的计算机连接到端口 F0/6 - F0/10 等，以此模拟不同 VLAN 下的终端设备接入。在三层交换机的另一侧，通过 GigabitEthernet 端口连接着一台路由器，路由器再连接到外部网络，用于实现内部 VLAN 网络与外部网络的通信，例如访问互联网资源。

## Slide 22
5、配置实例演示
5.1 拓扑图展示
（2）VLAN 规划说明：在拓扑图上，清晰标注出每个 VLAN 的划分情况。例如，将财务部的计算机划分到 VLAN 10，研发部的计算机划分到 VLAN 20，市场部的计算机划分到 VLAN 30 等。每个 VLAN 都有独立的 IP 地址段，如 VLAN 10 的 IP 地址段为 192.168.10.0/24，VLAN 20 的 IP 地址段为 192.168.20.0/24，VLAN 30 的 IP 地址段为 192.168.30.0/24。通过这样的规划，不同部门的网络在逻辑上相互隔离，各自独立运行。

## Slide 23
5、配置实例演示
5.2 具体命令操作
（1）交换机上 VLAN 创建：
①进入交换机的命令行界面，在用户模式下输入“enable”命令进入特权模式，此时交换机提示符由“>”变为“#”。接着输入“configure terminal”进入全局配置模式，提示符变为“(config)#”。②在全局配置模式下，开始创建VLAN。以创建VLAN 10为例，输入“vlan 10”并回车，交换机即创建了VLAN 10。按照同样的方法，依次创建VLAN 20和VLAN 30，输入“vlan 20”和“vlan 30”。在一些交换机中，还可以一次性创建多个VLAN，如思科交换机可使用“vlan 10,20,30”这样的命令。

## Slide 24
5、配置实例演示
（2）端口分配到 VLAN：进入端口 F0/1 的配置模式，在全局配置模式下输入“interface FastEthernet 0/1”，进入“(config - if)#”提示符状态。先设置端口模式为Access，输入“switchport mode access”。然后将端口分配到VLAN 10，输入“switchport access vlan 10”。按照同样的步骤，将端口F0/2-F0/5也分配到VLAN 10，以完成财务部所有计算机连接端口的配置。对于研发部，进入端口F0/6的配置模式，即输入“interface FastEthernet 0/6”，设置端口模式为Access（“switchport mode access”），再将其分配到VLAN 20（“switchport access vlan 20”），并依次完成F0/7-F0/10端口的相同配置。市场部的端口配置同理，将连接市场部计算机的端口分配到VLAN 30。

## Slide 25
5、配置实例演示
（3）Trunk 链路设置：
假设三层交换机与路由器之间通过 GigabitEthernet 0/1 端口连接，需要将此端口设置为 Trunk 模式。在全局配置模式下，输入 “interface GigabitEthernet 0/1” 进入端口配置模式。然后输入 “switchport mode trunk”，将该端口设置为 Trunk 模式，使其能够承载多个 VLAN 的数据。如果需要限制 Trunk 链路上允许通过的 VLAN，比如只允许 VLAN 10、VLAN 20 和 VLAN 30 通过，对于思科交换机，在端口配置模式下输入 “switchport trunk allowed vlan 10,20,30”。不同厂商交换机在设置 Trunk 链路允许通过的 VLAN 列表时命令可能有所不同，如华为交换机有其特定的命令格式和参数设置方法。

## Slide 26
谢谢